Примерный перечень

оборудования, инструмента, технологической оснастки, средств измерений, которые могут использоваться при осуществлении производства отдельно взятых работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений

| Вид деятельности | Наименование оборудования | Документы | Измеряемые параметры /выполняемые функции |
| --- | --- | --- | --- |
| Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожаротушения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ | Ультразвуковой дефектоскоп | п.3.34 СНиП 3.05.04-85* п.6.2 ГОСТ Р 51052-2002 | Контроль качества сварных соединений |
|  | Сварочный аппарат | Раздел 3 СНиП 3.05.04-85* | Соединение труб |
|  | Центратор | п.3.26 СНиП 3.05.04-85* | Центрирование и зажим труб при сварке |
|  | Опрессовочное устройство | п.6.2 ГОСТ Р 51052-2002 Раздел V НПБ 87-2001 | Испытание на прочность и герметичность водо- и газопроводов перекачивание жидкостей |
|  | Манометр кл. 1,5 | п.6.2 ГОСТ Р 51052-2002 Раздел V НПБ 87-2001 | Измерение избыточного давления |
|  | Компрессорная установка | п.6.2 ГОСТ Р 51052-2002 | Создание избыточного давления |
|  | Расходомер | Раздел V НПБ 87-2001 | Измерение расхода и объема жидкостей |
|  | Секундомер | Раздел V НПБ 87-2001 | Измерение интервалов времени |
|  | Измерительные цилиндры 0,5 л и 1 л | Раздел V НПБ 87-2001 | Измерение объема жидкостей |
|  | Штангенциркуль | Раздел V п.14 НПБ 87-2001 п. 9.12 по ГОСТ Р 51052-2002 | Измерение наружных и внутренних размеров, а также глубин отверстий |
|  | Линейка | п. 9.12 по ГОСТ Р 51052-2002 | Измерение длины и расстояний |
|  | Весы | Раздел V п.14 НПБ 87-2001 п. 9.12 по ГОСТ Р 51052-2002 | - |
|  | Термопара | Раздел V п.14 НПБ 87-2001 п. 9.12 по ГОСТ Р 51052-2002 | Измерение температуры различных сред |
|  | Мегаомметр | Раздел V п.14 НПБ 87-2001 п. 9.12 по ГОСТ Р 51052-2002 | Измерение сопротивления изоляции и больших значений сопротивления, генерация высокого напряжения |
|  | Омметр | Раздел V п.14 НПБ 87-2001 п. 9.12 по ГОСТ Р 51052-2002 | Измерение сопротивлений |
|  | Вольтметр | Раздел V п.14 НПБ 87-2001 п. 9.12 по ГОСТ Р 51052-2002 | измерение напряжения |
|  | Амперметр | Раздел V п.14 НПБ 87-2001 п. 9.12 по ГОСТ Р 51052-2002 | Измерение силы тока |
|  | Дифференциальный манометр | п. 9.12 ГОСТ Р 51052-2002 | Измерение разности давлений жидкостей и газов, измерение расхода методом перепада давления |
|  | Трубогиб | Раздел V п.14 НПБ 87-2001 | Изгибание труб по заданному радиусу |
|  | Вакуумметр | НПБ 87-2001 Раздел V п.8 Раздел VI п.27 27. (п. 6.1.8), Раздел IV 6.1.8. | Измерение разряжения |
|  | Вакуумный насос | НПБ 87-2001 Раздел V п.8 Раздел VI п.27 27. (п. 6.1.8), Раздел IV 6.1.8. | Создание разряжения |
|  | Мерные банки 250*250*150мм | Раздел V НПБ 87-2001 | Измерение объема жидкостей |
|  | Поддоны металлические |  | Предназначены для проверки равномерности орошения защищаемой площади |
| Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ | Люксметр | п.12.43, 12.55 НПБ 88-2001* п. 13.13 СП 5.13130.2009 Пособие к РД 78.145-93 | Измерение освещенности |
|  | Магазин сопротивления измерительный | Прил. № 15 Пособия к РД 78.145-93 | Многозначное измерение электрического сопротивления |
|  | Вольтметр | Прил. № 15 Пособия к РД 78.145-93 | измерение напряжения |
|  | Осциллограф | Прил. № 15 Пособия к РД 78.145-93 | Регистрация измерение параметров и наблюдение электрических сигналов |
|  | Мегаомметр | п.10.2 НПБ 75-98 | Измерение сопротивления изоляции и больших значений сопротивления, генерация высокого напряжения |
|  | Омметр | п.10.2 НПБ 75-98 | Измерение сопротивлений |
|  | Амперметр | Раздел V п.14 НПБ 87-2001 п. 9.12 По ГОСТ Р 51052-2002 | Измерение силы тока |
|  | Термоанемометр | п. 12.55 НПБ 88-2001* п.10.2.9НПБ 75-98 | Измерение скорости и температуры, также объема воздуха |
|  | Психрометр | п. 12.55 НПБ 88-2001* п.10.2.9НПБ 75-98 | Измерение относительной влажности воздуха и температуры |
|  | Секундомер | п. 12.1.6, 12.12.7 НПБ 75-98 | Измерение интервалов времени |
|  | Автотрансформатор | Приложение 15 Пособия к РД 78.145-93 | Плавное регулирование напряжения (в т.ч. под нагрузкой) |
|  | Пирометр |  | бесконтактное измерение температуры на расстоянии |
|  | Термометр ртутный | ГОСТ 13646-68 | Измерение температуры воздуха |
|  | Анемометр крыльчатый | п.2 ГОСТ 12.3.018-79 п.5 ГОСТ Р 53300-2009 | Измерение скорости движения и объема воздуха |
|  | Шумомер |  | Измерение уровня шума (громкости звука) |
|  | Генератор низкочастотных сигналов | Приложение 15 Пособия к РД 78.145-93 | Генерация электрических сигналов с высокой точностью и стабильностью |
|  | Частотомер | Приложение 15 Пособия к РД 78.145-93 | Измерение частоты сигналов |
| Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем противопожарного водоснабжения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ | Ультразвуковой дефектоскоп | п.3.34 СНиП 3.05.04-85* п.6.2 ГОСТ Р 51052-2002 | Контроль качества сварных соединений |
|  | Сварочный аппарат | Раздел 3 СНиП 3.05.04-85* | Соединение труб |
|  | Центратор | п.3.26 СНиП3.05.04-85* | Центрирование и зажим труб при сварке |
|  | Опрессовочное устройство | п.6.2 ГОСТ Р 51052-2002 Раздел V НПБ 87-2001 | Испытание на прочность и герметичность водо-и-газопроводов перекачивание жидкостей |
|  | Манометр | п.6.2 ГОСТ Р 51052-2002 Раздел V НПБ 87-2001 | Измерение избыточного давления |
|  | Дифференциальный манометр | п. 9.12 ГОСТ Р 51052-2002 | Измерение разности давлений жидкостей и газов, измерение расхода методом перепада давления |
|  | Компрессорная установка | п.6.2 ГОСТ Р 51052-2002 | Создание избыточного давления |
|  | Расходомер | Раздел V НПБ 87-2001 | Измерение расхода и объема жидкостей |
|  | Секундомер | Раздел V НПБ 87-2001 | Измерение интервалов времени |
|  | Термопара | Раздел V п.14 НПБ 87-2001 п. 9.12 ГОСТ Р 51052-2002 | Измерение температуры различных сред |
|  | Измерительные цилиндры 0,5 л и 1 л | Раздел V п.14 НПБ 87-2001 п. 9.12 ГОСТ Р 51052-2002 | Измерение объема жидкостей |
|  | Штангенциркуль | Раздел V п.14 НПБ 87-2001 п. 9.12 по ГОСТ Р 51052-2002 | Измерение наружных и внутренних размеров, а также глубин отверстий |
|  | Линейка | п. 9.12 по ГОСТ Р 51052-2002 | Измерение длины и расстояний |
|  | Динамометр | ГОСТ 21752-46 | Измерение по системе «человек-машина» маховики и штурвалы |
|  | Весы | Раздел V п.14 НПБ 87-2001 п. 9.12 по ГОСТ Р 51052-2002 | - |
|  | Трубогиб |  | Изгибание труб по заданному радиусу |
|  | Манометр кл. 0,6 | п.6.2 ГОСТ Р 51052-2002 | Измерение избыточного давления |
|  | Манометр кл. 0,5 | Раздел V НПБ 87-2001 | Измерение избыточного давления |
|  | Вакуумметр | НПБ 87-2001 Раздел V п.8 Раздел VI п.27 27. (п. 6.1.8), Раздел IV 6.1.8. | Измерение разряжения |
|  | Вакуумный насос | НПБ 87-2001 Раздел V п.8 Раздел VI п.27 27. (п. 6.1.8), Раздел IV 6.1.8. | Создание разряжения |
|  | Рулетка | НПБ 88-2001* | Измерение длины и расстояний |
|  | Мерные банки 250*250*150мм | НПБ 87-2001 Раздел V п.8 | Измерение объема жидкостей |
|  | Поддоны металлические |  | Предназначены для проверки равномерности орошения защищаемой площади |
| Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем (элементов систем) дымоудаления и противодымной вентиляции, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ | Анемометр крыльчатый | п.2 ГОСТ 12.3.018-79 п.5 ГОСТ Р 53300-2009 | Измерение скорости движения и объема воздуха |
|  | Термоанемометр | п.2 ГОСТ 12.3.018-79 | Измерение скорости и температуры, также объема воздуха |
|  | Дифференциальный манометр | п.2 ГОСТ 12.3.018-79 п.5 ГОСТ Р 53300-2009 | Измерение разности давлений жидкостей и газов, измерение расхода методом перепада давления |
|  | Микроманометр | п.2 ГОСТ 12.3.018-79 п.5 ГОСТ Р 53300-2009 | Измерение избыточного давления или разряжения разности давлений малых величин |
|  | Барометр-анероид | п.2 ГОСТ 12.3.018-79 | Измерение атмосферного и абсолютного давления |
|  | Психрометр | п.2 ГОСТ 12.3.018-79 | Измерение относительной влажности воздуха и температуры |
|  | Термопары | Раздел V п.14 НПБ 87-2001 | Измерение температуры различных сред |
|  | Магнитный толщиномер | п. 4.16, 5.3 ГОСТ Р 53300-2009 | Измерение толщины огнезащитного покрытия и стенок |
|  | Секундомер | п. 1.4 ГОСТ 12.3.018-79 | Измерение интервалов времени |
|  | Тахометр | - | Измерение скорости вращения |
|  | Тягомер | ГОСТ 12.3.018-79 ГОСТ 2648-78 | Измерение избыточного давления и разряжения |
|  | Трос для прочистки вентканалов | - | - |
|  | Термометр ртутный от -50 до +50 | Раздел V п.14 НПБ 87-2001 ГОСТ 13646-68 | Измерение температуры жидкостей |
|  | Трубогиб |  | Изгибание труб по заданному радиусу |
|  | Частотомер | Приложение 15 Пособия к РД 78.145-93 | Измерение частоты сигналов |
| Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и эвакуации при пожаре и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ | Линейка | п. 4.1, 4.2, 5.4, 5.5 СП 3.13130.2009 п. 3.17, 3.21 НПБ 104-03 | Измерение длины и расстояний |
|  | Шумомер | Приложение 15 Пособия к РД 78.145-93 | Измерение уровня шума (громкости звука) |
| Монтаж, техническое обслуживание и ремонт фотолюминесцентных эвакуационных систем и их элементов | Люксметр | Раздел 7 ГОСТ Р 12.2.143-2009 Прил. Б ГОСТ Р 12.2.143-2009 | Измерение освещенности |
|  | Яркомер | Приложение Б ГОСТ Р 12.2.143-2009 | Измерение яркости |
|  | Ксеноновый дуговой источник света | прил. В п. 5 ГОСТ Р 12.2.143-2009 | Накачка фотолюминофоров |
|  | Линейка | п.7.2,9.1.6 ГОСТ Р 12.2.143-2009 ГОСТ Р 12.4.026-2001 | Измерение длины и расстояний |
|  | Термоанемометр | прил. В п. 3 ГОСТ Р 12.2.143-2009 | Измерение скорости и температуры, также объема воздуха |
|  | Психрометр | прил. В п. 3 ГОСТ Р 12.2.143-2009 | Измерение относительной влажности воздуха и температуры |
|  | Мегаомметр | п. 11.4ГОСТ Р 12.4.026-2001 | Измерение сопротивления изоляции и больших значений сопротивления, генерация высокого напряжения |
|  | Угломер | ГОСТ Р 12.4.026-2001, ГОСТ 17677 | Определение величины углов |
|  | Термометр | Раздел V п.14 НПБ 87-2001 ГОСТ 13646-68 | Измерение температуры жидкостей |
|  | Анемометр крыльчатый | п.2 ГОСТ 12.3.018-79 п.5 ГОСТ Р 53300-2009 | Измерение скорости движения и объема воздуха |
| Монтаж, техническое обслуживание и ремонт противопожарных занавесов и завес, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ | Ультразвуковой дефектоскоп | п.3.34 СНиП 3.05.04-85* п.6.2 ГОСТ Р 51052-2002 | Контроль качества сварных соединений |
|  | Сварочный аппарат | Раздел 3 СНиП 3.05.04-85* СНиП 3.05.01-85 | Соединение труб |
|  | Расходомер | Раздел V НПБ 87-2001 | Измерение расхода и объема жидкостей |
|  | Манометр | Раздел V п.14 НПБ 87-2001 | Измерение избыточного давления |
|  | Измерительные цилиндры 0,5 л и 1 л | Раздел V п.14 НПБ 87-2001 | Измерение объема жидкостей |
|  | Секундомер | Раздел V п.14 НПБ 87-2001 | Измерение интервалов времени |
|  | Штангенциркуль | Раздел V п.14 НПБ 87-2001 | Измерение наружных и внутренних размеров, а также глубин отверстий |
|  | Весы | Раздел V п.14 НПБ 87-2001 |  |
|  | Термопара | Раздел V п.14 НПБ 87-2001 | Измерение температуры различных сред |
| Монтаж, техническое обслуживание и ремонт заполнений проемов в противопожарных преградах | Ультразвуковой дефектоскоп | СНиП 3.05.01-85 | Контроль качества сварных соединений |
|  | Сварочный аппарат | СНиП 3.05.01-85 | Соединение труб |
|  | Штангенциркуль | Раздел V п.14 НПБ 87-2001 | Измерение наружных и внутренних размеров, а также глубин отверстий |
| Устройство (кладка, монтаж), ремонт, облицовка, теплоизоляция и очистка печей, каминов, других теплогенерирующих установок и дымоходов | Манометр | п.6.2 ГОСТ Р 51052-2002 Раздел V НПБ 87-2001 | Измерение избыточного давления |
|  | Дифференциальный манометр | п.2 ГОСТ 12.3.018-79 п.5 ГОСТ Р 53300-2009 | Измерение разности давлений жидкостей и газов, измерение расхода методом перепада давления |
|  | Компрессор воздушный | п.6.2 ГОСТ Р 51052-2002 | Создание избыточного давления |
|  | Магнитный толщиномер | п. 3.3 НПБ 232-96 | Измерение толщины огнезащитного покрытия и стенок |
|  | Ультразвуковой толщиномер (Еще нет в наличии но будет) |  | Измерение толщины огнезащитного покрытия и стенок |
|  | Влагомер универсальный | п.3 ГОСТ 16363-98 п.4.1.3 ГОСТ 16363-98 | Измерение влажности воздуха, твердых и сыпучих материалов |
|  | Термоанемометр | - | Измерение скорости и температуры, также объема воздуха |
|  | Анемометр крыльчатый | п.2 ГОСТ 12.3.018-79 п.5 ГОСТ Р 53300-2009 | Измерение скорости движения и объема воздуха |
|  | Зеркало монтажное | - | Осмотр труднодоступных мест |
|  | Шар стальной | - | Чистка труб |
|  | Пояс монтажный | ССБТ | Страховочное приспособление |
|  | Дальномер лазерный | - | Измерение расстояние до объекта измерения |
|  | Видеоскоп | - | Обследование вентканалов и дымоходов |
|  | Тягомер | - | Измерение избыточного давления и разряжения |
|  | Трос для прочистки дымоходов и вентканалов |  |  |
| Выполнение работ по огнезащите материалов, изделий и конструкций | Секундомер | Разд. 6 ГОСТ Р 53292-2009 | Измерение интервалов времени |
|  | Магнитный толщиномер | п. 3.3 НПБ 232-96 | Измерение толщины огнезащитного покрытия и стенок |
|  | Психрометр | п.4 ГОСТ 16363-98; Глава V НПБ 251-98 | Измерение относительной влажности воздуха и температуры |
|  | Штангенциркуль | п. 3.3 НПБ 232-96 | Измерение наружных и внутренних размеров, а также глубин отверстий |
|  | Микрометр | п.4 ГОСТ 16363-98; Глава V НПБ 251-98 | Высокоточное измерение малых размеров |
|  | Весы | п.6.2.1ГОСТ Р 53292-2009 ГОСТ 16363-98 | - |
|  | Влагомер универсальный | п.3 ГОСТ 16363-98 п.4.1.3 ГОСТ 16363-98 | Измерение влажности воздуха, твердых и сыпучих материалов |
|  | Ареометр | - | Измерение плотности жидкостей |
|  | РН –метр |  | Измерение значения РН (щелочность , кислотность) жидкостей |
|  | Горелка Бунзена |  | - |
|  | Анемометр крыльчатый | п.2 ГОСТ 12.3.018-79 п.5 ГОСТ Р 53300-2009 | Измерение скорости движения и объема воздуха |
|  | Термометр механический от +10 до + 150 | - | Измеряет температуру жидкостей |
|  | Пирометр |  | Бесконтактное измерение температуры на расстоянии |
|  | Вакуумметр | НПБ 87-2001 Раздел V п.8 Раздел VI п.27 27. (п. 6.1.8), Раздел IV 6.1.8., | Измерение разряжения |
|  | Вакуумный насос | НПБ 87-2001 Раздел V п.8 Раздел VI п.27 27. (п. 6.1.8), Раздел IV 6.1.8., | Создание разряжения |
|  | Прибор комбинированный | ГОСТ Р 53292-2009 п. 6.4.1.1 ГОСТ 16363-98 | Оценка качества по огнезащите материалов, изделий и конструкций |
|  | Сушильный шкаф | ГОСТ Р 53292-2009 ГОСТ 16363-98 п. 6.2.1 | Сушка и термическая обработка |
| Монтаж, техническое обслуживание и ремонт первичных средств пожаротушения | Зарядная станция для углекислотных огнетушителей | Разделы 9 и 11 НПБ 166-97 | Зарядка огнетушителей углекислотой |
|  | Безопасный источник освещения | Раздел 9 НПБ 166-97 | Освещение с использованием низкого напряжения |